## Slide 1: Fortbildung im Umweltsektor
Pumpversuche bei der Altlastensanierung
Dr. Bernd Leßmann
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie
Flörsheim, den 17.06.2009
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Slide 2: Gliederung
Pumpversuchsarten und - ziele
Grundlagen
Planung eines Pumpversuchs
Auswerteverfahren
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Notes: .

## Slide 3: Gliederung
Pumpversuchsarten und -ziele
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Slide 4: Pumpversuchsarten (nach DVGW Arbeitsblatt W 111 + IPV)
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Brunnentest (Leistungscharakteristik eines Förderbrunnens)
- Betriebstest (Klärung insbesondere der Pumpenauslegung für einen späteren Förderbetrieb)
- Pumpversuche zur Brunnenentwicklung (Erzielung der Sandfreiheit, Verbesserung der hydraulischen Anbindung an den Grundwasserleiter)
- Zwischenpumpversuche (Festlegung der Brunnentiefe und des Brunnenausbaus)
Grundwasserleitertest (Ermittlung der wasserleitenden und wasserspeichernden Eigenschaften eines Grundwasserleiters)
Immissionspumpversuch (Pumpversuche mit begleitender Schadstoffanalytik unter Berücksichtigung der Entnahmebreite, „Schadstoffganglinie“)
- Langzeitpumpversuche (Klärung der z. B. Dauerergiebigkeit, möglicher landschaftsökologischer Beeinträchtigungen oder der langfristigen Grundwasserbeschaffenheit)
Notes: 4

## Slide 5: Grundwasserleitertest
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
Pumpversuchsziele:
- grundwasserleitende Eigenschaften (Durchlässigkeit / Transmissivität)
grundwasserspeichernde Eigenschaften (Speicherkoefizient)
richtungsabhängige hydraulische Kenndaten (vertikale und horizontale Anisotropie)
Lage und Eigenschaften hydraulisch wirksamer Grundwasserleiterränder (z.B. Staugrenzen, Infiltrationsgrenzen)
Leckagen und vertikale Durchlässigkeiten geringleitender über- bzw. unterlagender Schichten (Leckagefaktor, hydraulische Widerstände)
Brunnen- und Bohrlocheinflüsse (Brunnenverluste, Brunnenspeicherung, Skin-Effekt)
- Informationen zum konzeptionellen hydrogeologischen Modell
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Notes: 5

## Slide 6: Gliederung
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
Grundlagen
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Notes: 6

## Slide 7: Mathematische Grundlagen
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Grundwasserströmung
r: | radialer Abstand zum Förderbrunnen [m]
h: | Standrohrspiegelhöhe zur Zeit t [m]
t: | Zeit seit Pumpbeginn [s]
S: | Speicherkoeffizient [1]
T: | Transmissivität [m²/s]
Partielle Differentialgleichung für ein Strömungssystem in einem homogenen, isotropen Grundwasserleiter mit einem radialsymmetrischen Strömungsfeld bei Anströmung nur eines Förderbrunnens
Notes: 7

## Slide 8: Mathematische Grundlagen
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Brunnenfunktion von Theis (1935)
s: | Absenkungsbetrag in einem Brunnen im Abstand r zum Förderbrunnen [m]
h0: | Ruhewasserspiegel [m]
h: | abgesenkter Grundwasserspiegel zur Zeit t [m]
QF: | konstante Förderrate [m³/s oder l/min]
W(u) | Theis-Brunnenfunktion
für u=(r²·S)/(4·t·T). γ=0,577216 ist die so genannte Euler-Mascheroni-Konstante. | 
Notes: 8

## Slide 9: Theis‘sche Voraussetzungen
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Theis‘ sche Voraussetzungen zur Auswertung eines Pumpversuches:
Der GWL besitzt unendliche seitliche Ausdehnung.
Der GWL ist homogen und isotrop.
Die GwDruckfläche vor Beginn des Versuchs ist horizontal.
Der Brunnen ist über die gesamte Mächtigkeit des GWL verfiltert.
Die in dem Brunnen gespeicherte Wassermenge ist vernachlässigbar klein.
Die Förderrate während der Absenkung ist konstant.
Der Absenkungsbereich ist unbeeinflusst von hydraulisch wirksamen Grundwasserleitergrenzen (z.B. Staugrenzen, Infiltrationsgrenzen)
…
Pumpversuche liefern hinreichend genau Ergebnisse bei entsprechender Planung und richtiger Auswertung!
Voraussetzung: konzeptionelles hydrogeologisches Modell
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Notes: 9

## Slide 10: Einfaches Pumpversuchsschema
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
aus Schreiner + Kreysing (1998), verändert nach Heath (1987)
Änderung der Wasserspiegelhöhe bei einem Pumpversuch mit gleichbleibender Grundwasserentnahme
Notes: 10

## Slide 11: Vorgehensschema
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
aus Schreiner + Kreysing (1998), verändert nach ASTM (1994)
Übersicht über verschiedene Grundwasserleitertypen und Randbedingungen mit den dazugehörigen Auswerteverfahren
Notes: 11

## Slide 12: Grundwasserleitertypen
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
aus Schreiner + Kreysing (1998), nach Krusemann + De Ridder (1990)
Prinzipdarstellung verschiedener Grundwasserleitertypen
a freier GWL
b (halb-) gespannter GWL
c mehrschichtiger GWL (mit einem freien über einem halbgespannten GWL)
Notes: 12

## Slide 13: Mehrschichtiges Grundwasserstockwerkssystem
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Notes: 13

## Slide 14: Grundwasserleiterränder
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
aus Schreiner + Kreysing (1998), nach Ferris et al. (1962)
Schematische Darstellung von Grundwasserleiterrändern:
a Staugrenze
b Infiltrationsgrenze
Notes: 14

## Slide 15: Einflüsse
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Notes: 15

## Slide 16: Einflüsse
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
aus Schreiner + Kreysing (1998)
Schematische Darstellung des Einflusses verschiedener Grundwasserleitertypen und Randbedingungen auf den Zeit-Absenkungs-Verlauf:
a Brunnenspeicherung
b Grundwasserleiter mit verzögerter Entleerung
c Leckage
d Staugrenze
e Infiltrationsgrenze
Notes: 16

## Slide 17: Gliederung
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
Planung eines Pumpversuchs
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Notes: 17

## Slide 18: Konzeptionelles hydrogeologisches Modell
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bestandsaufnahme:
Geologie !!!
Grundwasserleitergrenzen
Grundwasserleitertypen
Brunnendaten (Ausbau)
Gewässereinflüsse
Kontaminationsquellen
…
Notes: 18

## Slide 19: Brunnendaten
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Notes: 19

## Slide 20: Typische Zeitintervalle
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Orientierungswerte für die Pumpversuchsdauer:
gespannter Grundwasserleiter: rd. 24 h
(Driscoll 1987)
freie Grundwasseroberfläche: rd. 3 d
(Krusemann + De Ridder 1990)
Lockergesteinsgrundwasserleiter: rd. 200 h
(DVGW 1997)
Festgesteinsgrundwasserleiter: rd. 400 h
(DVGW 1997)
Wiederanstiegsmessungen: rd. 0,5 – 0,75 fache der Pumpdauer
(DVGW 1997)
Notes: 20

## Slide 21: Typische Zeitintervalle
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
aus Schreiner + Kreysing (1998)
Meßintervalle:
üblicherweise in logarithmischen Zeitintervallen
Faustregel: mindestens 10 Messwerte pro logarithmischer Dekade
zahlreiche Messungen nach Beginn der Pumpphase (daher Datenlogger sinnvoll)
größer werdende Messintervalle mit fortschreitender Zeit
Notes: 21

## Slide 22: Gliederung
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
Auswerteverfahren
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Notes: 22

## Slide 23: Auswerteverfahren
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
aus Schreiner + Kreysing (1998), verändert nach ASTM (1994)
Übersicht über verschiedene Grundwasserleitertypen und Randbedingungen mit den dazugehörigen Auswerteverfahren
Notes: 23

## Slide 24: Auswerteverfahren
WRRL Hessen - Projekt Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zur Auswertung von Pumpversuchen gibt es eine Vielzahl von PC-Computerprogrammen, die eine EDV-gestützte Bearbeitung und Auswertung von Pumpversuchen ermöglichen.
Literaturhinweise: Boonstra (1991), Linnenberg (1991), ASTM (1994).
siehe unter www.hydroskript.de
Eine übersichtliche Darstellung findet sich auch bei de Marsily (1986), Interpretation of a Pumping Test (page 168-206).
Die EDV-gestützte Auswertung mittels Software-Programmen ersetzt nicht die sorgfältige Durchführung eines Pumpversuchsverlaufs sowie die sorgfältige Überprüfung der Plausibilität der zugrundeliegenden Modellvorstellungen (Randbedingungen) und der Ergebnisse im Hinblick auf die hydrogeologische Gegebenheit.
Immissionspumpversuche:
www.xfaweb.baden-wuerttemberg.de/alfaweb/progs/ipv_tool/ipv_tool.htm
Notes: 24

## Slide 25
Vielen Dank für Ihr Interesse!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX